| Oppbevaring av kjemikalier IBT |
| --- |
| Bakgrunnsinformasjon Opplysninger om forsvarlig lagring finnes på HMS-datablad (pkt. 7 og 10) Det finnes alternative lagringssystemer (ofte svært mange kategorier) God grunnregel er at like kjemikalier oppbevares sammen: f.eks. brennbare, eksplosive, sterke baser, sterke syrer, giftige, etc. Inkompatibilitetslister er tilgjengelig på nettet. Eks: https://www.uib.no/filearchive/inkompatible-kjemikaliar.pdf https://www.uib.no/filearchive/matrise-over-grupper-av-inkompatible-kjemikaliar.pdf http://web.utk.edu/~ehss/pdf/eic.pdf’ |
| Generelt om oppbevaring Kjemikalier som kan reagere kraftig med hverandre skal lagres adskilt Kjemikalier skal ikke oppbevares eller brukes i lokaler beregnet på annen bruk (kontorer, korridorer etc.) Giftige, meget giftige og eksplosive kjemikalier skal sikres slik at ikke uvedkommende får tilgang til dem. Kjøleskap som benyttes til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier skal være beregnet på dette. Kjemikalierester/-avfall skal oppbevares i egnede beholdere med god merking av innholdet. Nøkler til kjemikalieskap oppbevares i kodesafe i nærheten. Koden skal kunne byttes ut. Fysisk reservenøkkel til kodesafene oppbevares på instituttkontoret. |
| Kategorier | Aktuelle piktogram* | Oppbevaring | Låses inn? |
|  | Frem til 01.01.15 | CLP-piktogram |  |  |
| Giftige og meget giftige kjemikalier, kronisk helsefare (skadelig for arvemateriale og forplantningsevne) |  |  | - Skal oppbevares i låste skap og tilkobles ventilasjon ved behov. Skal ikke oppbevares sammen med brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier. | Ja |
| Eksplosjonsfarlige kjemikalier |  |  | - Skal oppbevares i låste skap og tilkobles ventilasjon ved behov. Skal ikke oppbevares sammen med giftige eller brannfarlige kjemikalier. | Ja |
| Oksiderende kjemikalier |  |  | Oksiderende kjemikalier må lagres for seg. Unngå paller av tre. | Ikke krav |
| Brannfarlige kjemikalier |  |  | - Låsbart kjemikalieskap (metall) med avtrekk - Skal ikke lagres sammen med giftige og eksplosive kjemikalier | Nei |
| Tørr-kjemikalier med lav risiko, kronisk helsefare (allergi-fremkallende) |  |  | - Åpne hyller eller ulåste skap i lokaler som er beregnet til dette (laboratorier, labkjøkken) | Ikke krav |
| Organiske løsemidler |  |  | - Låsbart kjemikalieskap (metall) med avtrekk - Skal ikke oppbevares sammen med uorganiske kjemikalier - Kjøleskap må være beregnet for oppbevaring av brennbare væsker - Dør til rom skal ha merke brennbare væsker | Ja |
| Miljøskadelig |  |  | - Store mengder skal ikke oppbevares slik at det kan gi utslipp til vannmiljø (sluk i gulvet og lignende) | Nei |
| Syrer og baser |  |  | - Syrer og baser skal oppbevares adskilt fra hverandre og andre kjemikalier. - Syrer og baser skal lagres så lavt som mulig, alltid under skulderhøyde. - Organiske og uorganiske syrer skal oppbevares adskilt. - Salpetersyre skal oppbevares separat. - Konsentrerte syrer og baser låses inn i skap koblet til avtrekk. Flasker bør oppbevares i plastbakker. Konsentrerte syrer og baser oppbevares slik at de ikke kommer i kontakt med vann. - Ventilasjonsanlegget fra et skap eller rom som det oppbevares konsentrerte syrer i må være resistente mot korrosjon, både kanalene og viftene. Skap merkes med faresymbol for etsende. | Konsentrerte løsninger låses inn |
| Gasser generelt |  |  | - Gassflasker skal lagres oppreist og solid festet med kjetting over tyngdepunktet, slik at de ikke kan velte - Dør til rom skal ha faremerke for gassflasker | Nei |
| Oksiderende og brennbare gasser |  |  | - Oksiderende gass skal ikke oppbevares i samme rom som brannfarlige og brennbare stoffer og produkter. Dette innebærer at det i rom med f.eks. oksygenflasker ikke kan oppbevares brannfarlige væsker (etanol, aceton osv), samt at brennbare stoffer/produkter (kjemikalier, møbler/utstyr av tre eller plast osv) skal holdes på et absolutt minimum. - Brannfarlig gass skal kun oppbevares i rom med eksplosjonsavlastingsflater, dvs rom med vegg mot utside av bygget eller mot glassgård/atrium - Brannfarlig gass bør oppbevares i små rom framfor store rom - Maksimal mengde brannfarlig gass oppbevart per rom: - 10 kg kondensert gass (propanetc.) ELLER - 10 kg oppløst gass (acetylen) ELLER - 100 liter komprimert gass (hydrogen) | Nei |
| *) Gamle piktogram skal i en overgangsperiode erstattes med nye (CLP). CLP-kategoriene er forskjellige fra de gamle og det er innført piktogram for helt nye klasser av kjemikalier (for eksempel. ”kronisk helsefare”). Viktig: Det finnes eksempler på at kjemikalier som tidligere var merket med ”giftig” nå er merket med ”kronisk helsefare”. Disse kjemikaliene skal fortsatt låses inn. Eksempel: 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (Prod. 05343, Sigma aldrich). Merking: Europeisk direktiv 67/548/EØF: ”Miljøskadelig” og ”giftig”; CLP: ”kronisk helsefare”, ”helsefare” og ”miljøfare”. 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine er ekstremt kreftfremkallende (skadelig for arvemateriale og forplantningsevne) og skal derfor låses inn. |